Ловушка-уничтожитель насекомых. Модель MARS-004

MARS-004 – это современный прибор, предназначенный для уничтожения летающих наскомых. MARS-004 имеет современный дизайн, потребляет минимум электроэнергии, может использоваться в любое время года, он безопасен для людей и окружающей среды.

Данный уничтожитель может использоваться в квартире, доме, отеле, в барах и ресторанах, в магазине, школе, больнице и других учреждениях.

Составные части

1 — Ручка

2 — Крышка

3 — Электронная схема (внутри)

4 — Верхняя часть корпуса

5 — УФ-лампа

6 — Стойка крышки

7 — Стойки

8 — База вентилятора

9 — Вентилятор

10 — Декоративная вставка

11 — Штырьки-крепления шторок

12 — Стержень-груз

13 — Шторка (2 шт.)

14 — Сетки-вставки

15 — Съемный отсек для насекомых

Принцип работы

Привлечение насекомык к ловушке-уничтожителю основано на нескольких технологиях:

- Имитации человечкого дыхания (в результате фотокаталитической реакции производится аромат, схожий с углекислым газом, выдыхаемым человеком);

- Фототаксис — явление привлечения насекомых ультрафиолетовым излучением комаров в уничтожитель;

- Температура (создаётся электроникой и УФ-лампой);

- Привлечение комаров феромонами (насекомые, попавшие ловушку, на химическом уровне выделяют ферромоны, которые в свою очередь дополнительно привлекают «собратьев»).

При помощи воздушного потока, создаваемого вентилятором, подлетающие привлеченные насекомые засасываются в прибор, попадаю в нижнюю часть ловушки с сетками. Поток воздуха не дает им выбраться наружу, а после выключения — шторки с утяжелителями закрывают воздушный  канал, по которому насекомые попали в ловушку.

Таким образом, через 1-2 дня пойманные насекомые погибают от отсутствия пищи и обезвоживания. Владельцу останется только открутить дно ловушки и выкинуть погибших насекомых.

Преимущества модели MARS

- Низкий уровень шума, что очень важно в домашних, производственных или офисных условиях.

В уничтожитель установлен бесшумный вентилятор с низким энергопотреблением.

- Функция очистки воздуха. При воздействии УФ-лампы происходит фотокаталитическая реакция с выделением небольшого количества отрицательных ионов, которые поглощают дым и вредные газ. Ультрафиолет также уничтожает вредные бактерии в воздухе;

- Хорошая эффективность уничтожения насекомых.

- Долгий срок службы. В данном уничтожителе используется УФ-лампа длительного действия.

- Мягкий, свет УФ-лампы может также использоваться в качестве ночника.

Перед использованием

Изначально модель поставляется со снятой ручкой (1) и шторками, предотвращающими вылет насекомых из ловушки  (13).

Установите ручку, не прикладывая большую силу в пазы крышки (2).

Открутите дно ловушки (направление открытия — OPEN и закрытия CLOSE — показано на дне стрелками). Установите шторки (на каждой шторке есть 2 отверстия-паза) на соответствующие оси так, как показано на рисунке справа.

Поверните ловушку вертикально — шторки должны закрывать воздушный канал. Аккуратно пальцем оттяните вниз край шторки, противоположный стержню-грузу,  шторка должна легко открыться. Отпустите край — она сама должна закрыться под действием веса стержня.

Закройте дно ловушки в обратном открытию порядке.

Использование

- Подключите прибор к розетке 220В. Если Вы не платнируете использовать уничтожитель в течение длительного периода времени, отключайе его от сети.

- Перед очисткой прибора отключите его от сети. Открутите отсек для хранения насекомых, помойте его и установите обратно;

- Если Вы используете уничтожитель в помещении (доме или квартире), включите его задолго до сна с тем, чтобы ко времени сна все насекомые были уже в ловушке. Наличие большого количества мебели в помещении увеличивает время уничтожения насекомых. Имейте это в виду и включайте прибор заранее. Два прибора, установленные в разных местах помещения увеличат эффективность борьбы с летающими насекомыми.

- После включения уничтожителя по возможности выключите свет в помещении (днем — завесьте шторы) и по возможности, покинуть его (чтобы насекомых привлекал именно прибор).

- Не выключайте прибор после того, как все комары окажутся в ловушке. Желательно, чтобы вентилятор работал до полного обезвоживания насекомых.

- Устанавливайте уничтожитель на расстоянии 1-1,5 метра над уровнем пола, например, на стол или тумбочку около кровати. Будут достигнуты лучшие результаты, если во время работы прибора в помещении не будет света и людей.

Предостережения

- Перед очисткой прибора отключайте его о сети;

- Во время работы уничтожителя не разбирайте его и не засовывайте руки внутрь - вы можете пораниться о вентилятор;

- Не переносите включенный прибор;

- Не используйте уничтожитель в условиях очень высокой температуры и не устанавливайте в месте попадания на него прямых солнечных лучей;

- Устанавливайте прибор в недоступных для детей местах.

- Не допускайте попадания воды и прочих жидкостей на уничтожитель и внутри прибора.

Технические характеристики

Модель	MARS-004

Мощность	12Вт

Зона действия	60м²

Напряжение	220В

Частота	50/60Гц

Размер	16.5х24см

Следите за новинками «31 ВЕКа» !